## Slide 1: 說明書
Keyscanlib使用方法

## Slide 2: 使用需知
在使用前必須知道

## Slide 3: 使用前
必須先宣告 #include “keyscanlib.c”
並且在宣告前先定義 KeyPort 的使用Port
EX: #define KeyPort P2
範例:

## Slide 4: 鍵盤腳位

## Slide 5: 鍵盤電路接法
假使我現在要接P2，第一隻腳插到最高位元，第二隻腳插到次高位元，到最後一隻腳拉到最低位元。
建議在第五隻腳到第八隻腳安裝10K提升電阻(+5V)。

## Slide 6: KeyScan()函式功能說明
首先先掃描行，
從第0行掃描第0列~第3列，
偵測這4顆按鈕有沒有被按下，
若這四顆按鈕沒有被按下，
則掃描下一行。掃完四行後，
若都沒有按鈕被按下，會回傳0x10。
若有按下按鈕，記錄按鈕的值，
然後偵測按鈕有沒有釋放，
釋放完後再把值回傳回去。

## Slide 7: KeyScan()函式程式碼
unsigned char KeyScan(void)
{
unsigned char scanline=0x80;
unsigned char col=0,row,key=0x10;
unsigned char rowkey;
for(col=0;col<4;col++){
KeyPort=~scanline;
rowkey= ~KeyPort & 0x0f;
if(rowkey != 0)
{ if(rowkey == 0x01) row=3; // 若第0列被按下
else if(rowkey == 0x02) row=2; // 若第1列被按下
else if(rowkey == 0x04) row=1; // 若第2列被按下
else if(rowkey == 0x08) row=0; // 若第3列被按下
key = 4 * col + row;
while(rowkey != 0)
rowkey= ~KeyPort & 0x0f;
return key;
}
scanline>>=1;
}
return KeyNull;
}

## Slide 8: KeyScan()函式延伸
功能延伸

## Slide 9: 延伸功能如下
unsigned char KeyScan(void);
unsigned char KeyScan_get_key(void);
unsigned char KeyScan_check_key(void);
unsigned char KeyScan_get_byte(void);
unsigned int KeyScan_get_word(void);
unsigned int KeyScan_get_integer(void);
unsigned char KeyScan_convert(unsigned char key,char *s);

## Slide 10: KeyScan_get系列介紹
unsigned char KeyScan_get_key(void);
unsigned char KeyScan_get_byte(void);
unsigned int KeyScan_get_word(void);
unsigned int KeyScan_get_integer(void);
以上函式會等待使用者輸入，
若沒輸入鍵值，則會一直等待使用者輸入。
key=鍵值、byte=位元組
word=字、integer=整數

## Slide 11: KeyScan_check_key介紹
會偵測使用者是否有按下按鈕，
若有按下按鈕，則會回傳鍵值，
若沒按下按鈕，則會回傳0x10(KeyNull)。
使用例子:
unsigned char key,k,n=0x01;
key=KeyScan_check_key();
if(key!=0x10) {k=key; if(k==n) work }

## Slide 12: KeyScan_convert介紹1
此函式用來針對鍵盤的排法，
由於KeyScan()函式的回傳值為第N行*4+第幾列的值。
例如，第0行第1列，由於程式設定，
第0列的值為row=3，第1列的值為row=2。
第2列的值為row=1，第3列的值為row=0。
所以是第0行第1列的值為2。
第2行第1列的值為4*2+2=10。
但鍵盤的位置跟實際想要的值不同，
遇到這問題，此函式的就能解決這個問題。

## Slide 13: KeyScan_convert介紹2
使用前要先宣告char陣列，再將鍵盤上的值。
依序從第0行第0列、第0行第1列下來，到最後。
以下圖為例，是希望鍵值能夠依照鍵盤上的字輸出。
就宣告 char buf[]=“048C159D26AE37BF”;
之後再呼叫函式。
unsigned char key;
key=KeyScan_convert(key,buf);

## Slide 14: convert&check範例
#include <at89x51.h>
#define KeyPort P2
#define LedPort P1
char buf[]="048C159D26AE37BF";
#include "keyscanlib.c"
void main(void)
{
unsigned char k,key=0xff;
LedPort=0xff;
while(1)
{
key=KeyScan_check_key();
if(key!=0x10){
k=key;
k=KeyScan_convert(k,buf);
LedPort=~k;
}
}
}

## Slide 15: convert&get範例
#include <at89x51.h>
#define KeyPort P2
#define LedPort P1
char buf[]="048C159D26AE37BF";
#include "keyscanlib.c"
void main(void)
{
unsigned char key=0xff;
LedPort=0xff;
while(1)
{
key=KeyScan_get_key();
key=KeyScan_convert(key,buf);
LedPort=~key;
}
}